121471,г.Москва, ул.Рябиновая, д. 65, строение 2, комната 14                www.stropu71.ru

Тел./факс (495)780-86-92                                                                               stropu71@mail.ru

# Захват для вертикального подъема листового металла

| Г/п единицы, т | Толщина листа, мм |
| --- | --- |
| 1 | 0 - 16 |
| 2 | 0 - 22 |
| 3 | 0 - 28 |
| 5 | 16 - 50 |
| 8 | 40 - 80 |
| 12 | 50 - 90 |

Захват для листа горизонтальный

| Грузоподъемность пары/ единицы, т | Толщина листа, мм |
| --- | --- |
| 2 / 1 | 0 - 30 |
| 3 / 1,5 | 0 - 30 |
| 5 / 2,5 | 0 - 35 |
| 5 / 2,5 | 20 – 60 или 0-55 |
| 8 / 4 | 50 - 100 |
| 10 / 5 | 60 - 125 |

Захват для  стопки листа

| г/п пары | Интервал захвата |
| --- | --- |
| 3,0/1,5 | 45-180 |
| 5,0/2,5 | 70-240 |
| 8,0/4,0 | 80-240 |

| Модель | Грузоподъёмность | Нагрузка испытания |
| --- | --- | --- |
|  | Лист | Круг |  |
| PML-300 | 300 | 150 | 900 |
| PML-600 | 500 | 250 | 1500 |
| PML-1000 | 1000 | 500 | 3000 |
| PML-2000 | 2000 | 1000 | 6000 |

Захват магнитный PML

Контактное лицо  : Ганзенко Ольга Александровна тел./факс (495) 780-86-92

| Название(раздел) | Артикул | Цена |
| --- | --- | --- |
| Захваты для подъема листа вертикальные (Китай) |  |  |
| CD 1т (инт. 05-15 мм), Китай (Захваты для подъема листа вертикальные) |  | 3322,00 |
| CD 2т (инт. 0-20 мм), Китай (Захваты для подъема листа вертикальные) |  | 4045,00 |
| CD 3т (инт. 0-25 мм),Китай (Захваты для подъема листа вертикальные) |  | 5700,00 |
| CD 5т (инт. 0-30 мм),Китай (Захваты для подъема листа вертикальные) |  | 8180,00 |
| CDH 5т (инт. 0-50 мм), Китай (Захваты для подъема листа вертикальные) |  | 6933,00 |
| CD 8т (инт. 10-80 мм), Китай (Захваты для подъема листа вертикальные) |  | 10610,00 |
| CD 12т (инт. 10-90 мм), Китай (Захваты для подъема листа вертикальные) |  | 19570,00 |
| CD 12т(инт.50-90 мм), Китай (Захваты для подъема листа вертикальные)(Две плоскости) |  | 24725,00 |
| CD 16т(инт.60-100 мм),Китай (Захваты для подъема листа вертикальные)(Две плоскости) |  | 33990,00 |
| Захваты для листа горизонтальные (Китай) |  |  |
| PDB2 (г/п на пару-2т) (инт. 0-40мм)(Захваты для листа горизонтальные) | 2390-50832 | 1750,00 |
| PDB3, (г/п на пару 3т)(инт.0-45 мм) (Захваты для листа горизонтальные) | 2390-50833 | 2200,00 |
| PDB5 (г/п на пару 5т)(инт.0-55 мм)(Захваты для листа горизонтальные) |  | 3200,00 |
| PDB8 (г/п на пару 8т)(инт.0-100 мм)(Захваты для листа горизонтальные) | 2390-50835 | 7950,00 |
| PDB10(г/п на пару 5т)(инт.0-125 мм)(Захваты для листа горизонтальные) |  | 11100,00 |
| Захваты для стопки листа горизонтальные (Китай) |  |  |
| PDK3 (г/п на пару 3т)(инт.0-180мм) (Захваты для стопки листа горизонтальные) | 2390-50838 | 9675,00 |
| PDK4.5(г/п на пару 4.5т)(инт.0-240мм)(Захваты для стопки листа горизонтальные) | 2390-50839 | 11230,00 |
| PDK8 (г/п на пару 8т)(инт.40-240 мм)(Захваты для стопки листа горизонтальные) | 2390-50840 | 29116,00 |
| Магнитный захват |  |  |
| PML-100 (Магнитный захват) |  | 6300,00 |
| PML-200 (Магнитный захват) |  | 7400,00 |
| PML-300 (Магнитный захват) | 2391-50844 | 10400,00 |
| PML-600 (Магнитный захват) | 2391-50846 | 14500,00 |
| PML-1000 (Магнитный захват) | 2391-50847 | 22800,00 |
| PML-2000 (Магнитный захват) | 2391-50848 | 39000,00 |
| PML-3000 (Магнитный захват) |  | 52700,00 |
| PML-5000 (Магнитный захват) |  | 123400,00 |